## Slide 1
报告人：蔡伟.
Distribution System Optimization
on Graphics Processing Unit
Notes: 第二篇论文是用GPU来优化配电系统
发表在IEEE Transactions on Smart Grid

## Slide 2
配电网络
Contents
1
相关工作
2
GPU架构
3
优化策略
4
4
并行实现
5
4
Notes: 我ppt首先介绍配电网络，然后讲了与配电网络的相关工作
然后简要的描述了GPU架构。
然后讲该论文中用到的优化策略，最后简要描述算法并行实现。

## Slide 3
配电网络

## Slide 4
什么是配电网络？
配电网络是电力输送的最后阶段，配电网络采用径向拓扑结构，它将配电变电站连接到客户，但也包括额外的连接开关。允许在计划维护，意外故障或需求波动的情况下重新配置网络。
Notes: 什么是配电网络。
配电网络其实就是一个配电站给千千万万户人家输送电力所形成的的一个径向拓扑结构。

## Slide 5
16总线配电网络示例
Notes: 这是一个16总线配电网络示例，上面这三个表示配电站。其中S0~S15表示总线，圈圈里面的就是表示客户。
本论文主要解决配电馈线重构（DFR）问题。
配电馈线重构就是当配电网络出了故障，要快速调整整个网络的拓扑结构，从而最大限度地减少停电时间，电力传输损失，运营成本。
举个简单的列子： 我们现在S1断开了，那么怎么能让用户2快速恢复电，从这个图可以知道把S13总线开关合上就行。这样就形成了一个新的拓扑结构。
当然还需要考虑其他一些约束。这里只是简单的描述一些配电馈线重构。

## Slide 6
Notes: 配电馈线重构问题既是要最小化f（x）函数，以最小化实际功率损耗。其中是解决方案向量（就是表示某种网络拓扑）是分支i上的实际功率损耗。
然后它有以下限制条件。每个总线的电压V在规定的范围内，
然后|si| 表示分支i上的视在功率。他要满足这个公式。
本论文提出了利用GPU上的并行遗传算法（GA）得到最优拓扑结构，并最小化f（x）；
本论文提出了一种在图形处理单元（GPU）上的并行遗传算法来计算最小DFR，以最小化实际功率损耗。
既最小化f（x）函数，
其中x ̅是解决方案向量（网络拓扑）
𝑃_(𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑖)是分支i上的实际功率损耗，| Vi | 是总线i的电压幅度, | Vi | min，| Vi | max是
|si| 是分支i上的视在功率,| Simax | 是总线电压和分支额定值的限制

## Slide 7
相关工作

## Slide 8
相关工作
配电馈线重构（DFR）求解器通常分为三类：启发式方法，传统编程和元启发式。
启发式方法
优点:易于实现。
缺点：搜索策略是贪心的，无法摆脱局部的最优。
基于特定问题且需要初始解决方案。
Notes: 启发式方法主要有分支交换和循环分割方法。
其中分支方法就要以已知的解决方案开始，并成对打开和关闭分支以生成新的候选拓扑。
循环分割则是先关闭所有分支，然后识别基本循环并且每个循环打开一个分支以最终获得径向拓扑网络。

## Slide 9
传统编程
优点：不需要初始解决方案。并保证收敛到全局最优。
缺点：执行时间非常长，并且找到的解决方案仍然取决于问题的简化表述。

## Slide 10
元启发式
优点：①需要信息少。
②通过在多次迭代中改进候选解决方案来工作， 直到找 到准最优解决方案。
缺点：①元启发式的候选解不能是真正随机的，必须满足网络上的 径向约束。
②由于元启发式的随机方面，所使用的候选解决方案的数量 和所需的迭代次数可能非常大。导致时间执行长。
Notes: 最后是元启发式算法
元启发式算法优点主要有：①需要信息少。 ②通过在多次迭代中改进候选解决方案来工作， 直找到准最优解决方案。
缺点主要有：①候选解不能是真正随机的，需满足一定条件。。
②所使用的候选解决方案的数量和所需的迭代次数可能非常大。导致时间执行长
出于这个原因，元启发式很少被用于重新配置具有超过几百个总线的网络。
为了解决这一局限性，该论文提出了元启发式在GPU上的并行实现，显着加速基于元启发式的配电馈线重构求解器的执行。所提出的算法还通过使用唯一的解决方案编码来避免复杂的运算符而变得非常有效。由此产生的算法能够重新配置多达4400个总线的网络，比任何被调查的参考大得多。

## Slide 11
GPU架构
Part 2 You Can Add Your Title Here
Notes: 接下来简单讲一下GPU架构。

## Slide 12
多处理器（MP）:有多个流处理器（sp）共享一组寄存器和片上共享存储器
GPU具有大的片外随机存取存储器，可由所有称为全局存储器的MP访问
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies
Notes: GPU上有很多这种多处理器（MP），一个多处理器上又有很多流处理器（SP）并且共享一组寄存器和存储器。其中一块MP就可以处理很多线程。

## Slide 13
程序流程由CPU（或主机）控制，通过调用内核将大量计算卸载到GPU（或设备）。为了执行内核，GPU启动一个分为线程块的线程网格。每个线程块都映射到MP，并且多个SP允许并行执行线程。
Notes: 当处理程序时，程序流程由CPU（或主机）控制，调用内核将大量计算卸载到GPU。
当一个kernel启动后，GPU启动一个分为线程块的线程网格，一个块中的线程会在同一个MP并行执行。

## Slide 14
优化策略
Part 3 You Can Add Your Title Here

## Slide 15
遗传算法（GA）
Notes: 首先看一下遗传算法。遗传算法的伪代码如下；
大概就是从一组候选解决方案开始，通过适应度函数进行评价。
然后依靠选择，交叉和变异遗传操产生新一代群体，然后又执行同样的操作。直到满足一定规则大概就是这样一个流程。
该论文中候选解决方案被编码为0到1之间的实数向量，并使用均匀分布随机初始化。
其中上面就是产生子代过程中的交叉操作，下面表示是个体出现了变异。

## Slide 16
Notes: 计算最小生成树以获得径向拓扑。
刚刚说了以前的元启发式的候选解不能是真正随机的，因为大多数工作使用表示分支的状态（打开/关闭）二进制数向量等来编码候选码。然而又要保证网络的径向拓扑。所以不是真正的随机。
该论文做到了真正的随机，它给每个分支加个权重作为候选码，然后把权重添加到我们最先看到的配电网络的图（注意最先的三个配电站现在合并成了0节点）。就变成了这样，0.8这条线应该是连起来的。

## Slide 17
Notes: 1.然后利用Boruvka算法（类似于克鲁斯卡算法）在加权图上计算得到与候选解相关的径向拓扑。就变成这个样子。
2.记录每个分支的状态。至此，候选码就被解码了。。就这事一个解决方案。
3. Boruvka算法主要就是遍历每个树，去找最近的。。。。
这是我从其他论文找到的Boruvka算法的列子。
先从a去找最小的，会找到b，b去找，找到a，一直遍历到g，会得到ab属于一棵树，cg属于一颗树，def属于一棵树。然后继续找。知道没有节点。

## Slide 18
Notes: 然后把刚刚那个候选解决方案画成树形式，得到每个节点的深度。方便后面的计算。

## Slide 19
节点电流注入：计算在每个节点i注入的电流：
向后扫描：从最深层到第1层，计算节点i到其父节点j的当前：
B-F算法
Notes: 然后BF算法计算电流电压功率等参数。这些参数最终是去判断当前候选解决方案得到的径向拓扑的优劣（即对应遗传算法中适应度评估那一步）
是节点i注入的电流，其中Si是电力负荷; 是在前一次迭代中计算的电压，Yi是总的总线分路导纳，‘*’表示复共轭运算符。
然后通过向后扫描，计算。
应该是表示节点i分掉的来自父节点电流
是节点i到其子k的分支中的电流
大概𝐼_(𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑖)^t就是某个节点i的电流，𝐼_(br i,𝑗)^t是其父节点给这个节点的电流。
其中Si是电力负荷; 𝑉_( 𝑖)^(t−1) 是在前一次迭代中计算的电压，
Yi是总的总线分路导纳，'*'表示复共轭运算符。
其中 𝐼_(br i,k)^t是连接节点i到其子k的分支中的电流。

## Slide 20
正向扫描：从第1层到最深层，使用以下公式计算节点i处的电压：
节点功率注入：
Notes: 然后正向扫描得到节点i处的电压
公式中 是连接节点i与其父j的分支的阻抗。
流入应该表示父节点流出的电压减去阻抗分掉的电压。
是计算每个分支的总功率。
公式中 是将节点i连接到其子k的分支的电纳，‘*’同样表示复共轭运算符。
其中 𝑍_(br 𝑖,𝑗)^ 是连接节点i与其父j的分支的阻抗。流入该节点的电压值减去阻抗分损耗的电压。
其中 𝑌_(br,𝑖,𝑘)^∗是将节点i连接到其子k的分支的电纳，并且'*'再次表示复共轭运算符。
当注入的计算功率与注入的调度功率之间的最大误差小于指定的容差时，该迭代过程停止。

## Slide 21
违规因子以解释不等式约束：
目标函数f（¯x）
Notes: 然后进行利用适应度函数进行评价。
首先先将得到的f（x）归一化，f（x）就是最开始讲损失的总功率。
E（V）是总线i上电压的相对过量，用相同的方法会求得E（）的相对过量，就是功率的相对过量。

## Slide 22
Notes: 然后将这些值相加以得到整个网络的总相对过度。
最后进行归一化操作。

## Slide 23
适应度函数
Notes: 最后得到适应度函数
如果Vnorm（x）即既功率和电压的过度量的和小于1时，该解决方案不行。
如果等于1，就是说分支电压和功率过度量都为0，该方案可行。
且总功率越接近0越好。

## Slide 24
并行实现
Notes: 上一节所述，适应度函数的评估包括：
a）计算最小生成树以获得径向拓扑，
b）图形遍历操作以计算每个节点的深度，
c）BF功率流分析得到母线电压，最后
d）评价适应度函数。
本节主要就是讲述如何对这些操作就行并行化。

## Slide 25
并行最小生成树：沿用沿用了其他论文已经实现的算法（Boruvka算法）。
并行图遍历：二次并行化。（已有的方法）
Notes: 并行最小生成树：沿用沿用了其他论文已经实现的算法。
并行图遍历：二次并行化。（已有的方法）
这种并行方法包括首先访问根节点并将所有其他节点标记为未访问。在每次迭代时，检查每个分支（ni 到nj）并且仅当ni被标记为已访问并且nj被标记为未被访问时才处理节点nj。当没有节点可供访问时，搜索终止。

## Slide 26
并行B-F算法
Notes: 该表是B-F方法的伪代码，从第六行看起。
第六行就是计算节点电流，使用每个节点具有一个线程的并行映射函数在单个步骤中完成第6行的节点电流注入的计算
第七，第八行分别是后向和正向扫描。同一层的所有节点中每个节点一个线程同时处理。
第9行是计算注入每个节点功率。同样是使用每个节点一个线程的并行映射函数。
从表I中的运行时间可以看出，GPU上提出的并行化为大多数功能提供了显着的加速。
使用并行缩减原语在第10行找到计算的和计划的节点功率之间的最大误差。当最大误差低于指定容差或超过最大迭代次数时，B-F算法终止

## Slide 27
并行适应度函数
使用每个支路一个线程的并行映射函数计算每个支路的传输实际功率损耗，并使用并行缩减求和。E（V）的值以同样的方式计算。最后，在GA优化器继续执行之前，使用每个网络一个线程的map原语对等式（12）处的适应度函数进行评估。

## Slide 28
总结
第一次提出了一种GPU上用于配电馈线重构（DFR）的并行遗传算法。
还提出了基于最小生成树的解决方案编码，以便在生成候选解决方案时保持径向拓扑。
Notes: 为什么他会想到用GPU加速？
第一：GPU从未在配电馈线重构环境中使用过。我觉得他主要就是知道GPU没在这个领域中使用过。。
第二：GPU存在许多并行的元启发式实现，包括并行PSO ，并行GA（遗传算法） 和并行ACO。
第三点：已经有论文实现了在GPU上开发并行混合元启发式的策略，并且入了一个名为gpuMF的软件框架，作为促进在GPU上部署并行元启发式的工具。这使并行实现所获得的性能超过了100倍。
所以就可利用GPUMF框架来实现优化算法，并依赖于唯一解决方案编码。

## Slide 29
谢谢观看